## Slide 1: Проблемы и перспективы развития систем мониторинга

## Slide 2: Уровни измерений
Куст
Месторождение
Скважина
Индивидуальные измерения:
Многофазный расходомер
Внутрисважинный мониторинг (ТМС, ЭЦН)
Отбор проб
ГЗУ
Групповые замеры
Переключение по расписанию
Переключение по событиям
Замеры на ДНС (УКПГ)
Полная сепарация фаз
Высокая точность
Суммарный дебит месторождения

## Slide 3: Текущее состояние
Сбор
Анализ
Информация
Куст
Месторождение
Базы данных нижнего уровня (SCADA/Historian)
Отчетность
Нефть на реализацию
Шахматки
Сводный отчет
Пользовательские базы данных (Avocet AVM, Excel)
Скважина
Разработка
Тех. режимы
Кандидаты на ГТМ
Моделирование
Построение гидродинамических моделей

## Slide 4: Схема 1. Групповой замер
Отсутствие какой-либо информации по отдельным скважинам!
Многофазный расходомер для групповых замеров

## Slide 5: Схема 2. Переключение по расписанию
1
2
9
Гидравлический
переключатель
Расходомер
Передача
Периодические замеры
Куст скважин
…
Многофазный расходомер;
Система запорной арматуры для переключения;
Строго заданный интервал между переключениями.
Приемлемая стоимость
Некоторая информация по каждой скважине
Потери больших интервалов данных
Износ запорной арматуры из-за частых переключений

## Slide 6: Поставленные задачи
1. Создание механизма количественной оценки погрешности различных схем измерения;
2. Создание программного модуля для моделирования, расчета и сравнения различных схем измерения;
3. Обоснование и выбор оптимальной кустовой схемы измерения дебита.

## Slide 7: Методика исследования
1. На основе полученных данных собирался модельный куст данных. В качестве данных точного расходомера брались данных, полученные во время исследований Schlumberger PhaseWatcher Vx.
2. На созданном кусте моделировалась работа трех различных замерных систем, подробно описанных ниже:
ГЗУ;
Схема переключения по расписанию;
Схема переключения по событиям.
3. С помощью теории информации проводилось численное сравнение различных схем замеров. Вычислялись критерии полноты и потерь информации;
4. Делался сводный отчет.

## Slide 8: Схема 3. Переключение по событиям
Многофазный расходомер + запорная арматура;
Система датчиков на каждой скважине;
Система датчиков регистрирует событие и дает запрос на переключение многофазного расходомера
1
2
9
Расходомер
Куст скважин
…
Гидравлический
переключатель
Управляющий узел
Устьевые
модули
Непрерывные
замеры
Минимизация потерь информации
Экономия ресурса запорной арматуры

## Slide 9: Информационный подход
Измерительная система генерирует поток информации – число бит в единицу времени.
Информация генерируется в моменты изменения параметров.
Энтропия H, как мера информационной емкости – необходимого для кодирования события с заданной точностью количества битов
Поток информации дает количественный критерий информативности замерных систем.
Задача проектирования замерных систем – минимизация потерь информации при ограниченной себестоимости.

## Slide 10: Определение события
На основе точных замеров с помощью регрессии строится конус достоверности, расширяющийся со временем;
Событие №1: замер выходит за границы конуса;
Событие №2: конус расширился настолько, что необходимо его перекалибровывать, переключая на данную скважину точный расходомер.
Событие №2
Событие №1

## Slide 11: Сравнение
Система мониторинга, переключающаяся по событиям, значительно превосходит переключающуюся по расписанию по полноте информации
событиям

## Slide 12: Результаты
Система мониторинга, переключающаяся по событиям, значительно превосходит переключающуюся по расписанию по полноте информации

## Slide 13: Разработка комплексного ПО
Модуль загрузки данных:
  Надстройка над SCADA;
  Загрузка данных всех замерных систем;
  Паспорта для каждой скважины и куста;
  Визуализация данных.
Модуль анализа данных:
  Пересчет P, T + доп. датчики в дебиты;
  Расчет тех. режимов;
  Решение оптимизационных задач.
Составление отчетов:
  Шахматки:
  Заполнение паспортов скважин;
  Утверждение тех. режимов.
Реализация системы переключения по событиям:
  Диспетчеризация переключений;
  Составление журнала событий.

## Slide 14: Система распределенного мониторинга
Непрерывные замеры расходомером
ПО, организующее переключение расходомера
Хранение всей информации: SCADA, пользовательский уровень
Замеры P, T
Доп. датчики
Обратная связь
Скважина
Куст
Месторождение
Суммарный замер на ДНС/УКПГ
Нефть/газ на реализацию
Шахматки
Сводный отчет
Отчетность
Прогноз аварий;
Оптимизация добычи;
Определение тех. режимов;
Кандидаты на ГТМ
Разработка
Построение и уточнение гидродинамических моделей
Моделирование